ДЕРЕВЯННАЯ ДВУТАВРОВАЯ БАЛКА «СОЛИД»ТМ

| Наименование балки | Высота, мм | Сечение бруса, мм | Вес, кг./м.п. | Цена, грн./м.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стойка |
| СД-150-55 | 150 | 55х43 | 3,22 | 59,00 |
| Балка перекрытия |
| БД-200-65 | 200 | 65х43 | 4,04 | 68,00 |
| БД-200-85 | 200 | 85х43 | 5,07 | 76,00 |
| БД-240-65 | 240 | 65х43 | 4,28 | 72,00 |
| БД-240-85 | 240 | 85х43 | 5,31 | 81,00 |
| БД-280-65 | 280 | 65х43 | 4,52 | 76,00 |
| БД-280-85 | 280 | 85х43 | 5,55 | 84,00 |
| БД-320-85 | 320 | 85х43 | 5,79 | 88,00 |
| Опорный брус 150х45 | 45 | 150х45 | 3,5 | 20,00 |

Максимальная длина балок – 12м.п.

ДОСТОИНСТВА ДЕРЕВЯННОЙ ДВУТАВРОВОЙ БАЛКИ:

|  | - Универсальность применения - каркасное деревянное строительство, реконструкция, мансарды, межэтажные перекрытия для всех видов строительства, стропильные системы (кровля) |
| --- | --- |
|  | - Небольшая масса балок позволяет вести работу без привлечения подъемной техники. Балка перекрытия, длиной 6,5 м весит не более 40 кг. |
|  | - Высокая скорость и простота монтажа балок при помощи обычного плотницкого инструмента. |
|  | - Надежность. Технические характеристики двутавровых балок сопоставимы с металлическими и бетонными. |
|  | - Высокая точность размеров. Постоянство размеров вне зависимости от сроков эксплуатации. |
|  | - Широкий ассортимент выпускаемой балки (номенклатура размеров). |
|  | - Низкая теплопроводность. |
|  | - Влагоустойчивость. |
|  | - Возможность прокладки инженерных коммуникаций. |

Деревянная двутавровая балка производится c 26.05.2006г согласно ТУ У В.2.6-20.3-25040391-001:2006 “Балки та стояки дерев’яні. Технічні умови”. Продукция обладает полным пакетом сертификатов.

Металлические крепежные элементы из оцинкованной стали

| № п.п. | Вид | Марка | Размер, мм | штук в упаковке / вес упаковки, кг. | Примечания | Цена, грн./шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | KP-2 | 40x40x40x2,0 | 50 / 2,50 | крепление стоек и перемычек | 3,00 |
| 2 |  | KP-6 | 50x50x40x2,0 | 50 / 3,10 | крепление стропильных ног к опорному брусу | 3,50 |
| 3 |  | LK-5 / LK-6 | 40x250x0x2,0 | 25 / 5,20 | крепление стропильных ног к опорному брусу | 15,00 |
| 4 |  | LP-3 | 40х120х0х2,0 | 50 / 3,50 | стальная накладка | 9,00 |
| 5 |  | LP-13 | 60х240х0х2,0 | 50 / 10,35 | крепление в коньке | 15,00 |

Реализуем необрезную сосну, толщиной 50 мм, влажность 8-12%, столярного качества – 2000 грн./ 1 м3

В зависимости от объемов возможны скидки.

Склад расположен в г. Хмельницкий

Реализуем:

- Рейку

- Дрова

- Опилки

Цена договорная

По всем дополнительным вопросам обращайтесь по следующим телефонам:

(096) 391 55 23

(099) 444 05 29

«СОЛИД»ТМ

г. Одесса, ул. Церковная, 19

моб.т.: (050) 392-65-90, (067) 517-23-73, (093) 620-620-7

e-mail: office@solid.ua; vladimir-gurenko@mail.ru; sergejk@ukr.net

www.solid.ua

Ценовое предложение на комплект каркаса  дома

Комплектация:

1. Стена:

- обвязочный брус 150х45; - деревянные стойки двутаврового сечения; - утеплитель – базальтовая вата 150 мм, внутри стены; - гидробарьер ; - паробарьер; - наружная обшивка – OSB плита толщиной 10 мм; - внутренняя обшивка – OSB плита толщиной 8 мм; - крепёжные элементы, метизы.

Внутренняя стена (несущая): - обвязочный брус 150х45; - деревянные стойки двутаврового сечения; - утеплитель – базальтовая вата 150 мм, внутри стен; - паробарьер (с 2-х сторон); - обшивка OSB плитой толщиной 8 мм (с 2-х сторон) - крепёжные элементы, метизы.

Кровля: - деревянные стропила двутаврового сечения; - утеплитель – базальтовая вата 200 мм, внутри кровли; - гидробарьер /гидроизоляция; - паробарьер ; - наружная обшивка OSB плитой 10 мм; - внутренняя обшивка OSB плитой 8 мм; - крепёжные элементы, метизы.

Перекрытие: - деревянная балка двутаврового сечения; - утеплитель – базальтовая вата 100мм; - пол – OSB плита 22 мм; - потолок – OSB плита 8 мм; - шумопоглотитель / вибролента; - паробарьер; - крепежные элементы, метизы.

Общая стоимость комплекта каркаса дома - 1300, 00 грн./ кв.м.

Примечание:

- окончательная стоимость комплекта каркаса определяется на основании проекта;

- в цену не входит транспортная составляющая.

ул. Церковная, 19, г. Одесса, 65003

www.solid.ua

моб. тел.: (067) 517 23 73;

(050) 392 65 90

E mail: vladimir-gurenko@mail.ru

sergejk@ukr.net

Базовое предложение на строительство  дома

Комплектация: Фундамент (определяется на основании инженерно-геологических изысканий); Комплект каркаса; Внутренняя лестница (черновая); Покрытие пола (черновое); Фасад; Внутренняя отделка; Покрытие кровли; Водосточная система; Металлопластиковые окна; Входная дверь; Инженерные сети – внутренняя разводка без установочного оборудования; Комплекс строительно-монтажных работ по всем вышеуказанным пунктам.

Общая стоимость строения (площадь строительная) составляет от 4 000, 00 грн.

Примечание:

- окончательная стоимость строения определяется  на основании проекта;

- в цену не входит транспортная составляющая и командировочные расходы.